## Slide 1
DEVOIRS MAISON

## Slide 2
Devoir1 (06/05/2021)
Lors d’un essai de pompage dans une couche de sable non confinée d’épaisseur 15m et surmontant un substratum imperméable . Le niveau de la nappe est à 2 m au dessous du niveau TN.
Le débit de pompage après avoir atteint l’équilibre est de 1,1m3/min et la baisse du niveau de l’eau dans les puits à 20m et 40m par rapport au puits de pompage est respectivement 0.80met 0,55m.
Estimer la valeur de k et celle du rayon d’action.