Tp2 :mesure de la vitesse du son dans l’air
1. Vérifier que l’appareil a bien été installé, préparé et vérifié tel qu’indiqué à la page 11.
2. Cette expérience sera plus simple si aucun échantillon n’est attaché au porte échantillons. La différence entre les maximums et minimums le long du tube sera plus marquée. Le minimum devrait en fait théoriquement être de zéro.
3. Régler le générateur de fonction afin d’obtenir une fréquence d’environ 500 Hz et vérifier qu’une onde sinusoïdale pure est générée sur l’oscilloscope.
4. Déplacer la trace correspondant au signal du générateur de fonction de sorte qu’elle ne soit plus visible à l’écran, puis régler le signal du microphone afin qu’il apparaisse au milieu de ce même écran. Régler son amplitude afin d’obtenir une valeur pratique.
5. En commençant près de la face de l’échantillon, éloigner le microphone jusqu’à ce que la trace affiche une amplitude minimale. Prenez note de la position du pointeur du microphone (X1).
6. Eloignez encore le microphone (au-delà du maximum) jusqu’à ce qu’une seconde trace minimum soit obtenue. Prenez note de la position du pointeur du microphone (X2).
7. Prenez note de la différence ∆x= x2-x1
8. Répéter la procédure pour d’autres fréquences.
Calculs :
f=c/λ
Ou ∆x = (x2-x1) =λ/2
λ = 2∆x
Ainsi f = c/2∆x
Ainsi, si l’on trace un graphique, le gradient correspondra à la vitesse du son (c).
Des exemples de résultats sont indiqués à la page 25 et sont reportés dans un graphique à la page 27.
D’après l’équation des gaz (c), la vitesse du son dans l’air = √γRT
Pour l’air à une pression et une température normale
R= 287 J kg-1 K-1
Température ambiante mesurée (température supposée de l’air dans le tube)
18,7®C=291,7K
C=
=342.3 m.s-1
Il convient de noter que la procédure peut être répétée pour d’autres températures obtenues en soufflant de l’air chaud dans le tube. La température du matériau du tube ne doit pas dépasser les 70 ®C.
APPAREIL D4ESSAI D4ISOLATION ACOUSTIQUE B400
FEUILLE D4OBSERVATION
VITESSE DU SON
Température ambiante :
20®C
Fréquences (Hz)	500	750	1000	2000
X1	16,4	10,5	8	16,4
X2	49,2	33,9	24,6	22,7
∆X	32,8	23,4	16,6	6,3
C (m/s)	32800	48600	33200	25200
1/2∆X	0,015	0,021	0,03	0,079

Titre du graphique
Interprétation :
La courbe obtenue montre que la valeur 1/2∆X est à fortiori proportionnelle à la valeur de la fréquence.
Analytiquement :
D’après la relation C =f*2∆X  f = C/2∆X